## Slide 1
SmartAntenna Control
Sustav za bežično i noćno upravljanje antenskim sustavima radioamatera
ESP8266 | LittleFS | WebSocket | JSON API
Autor: Marin Šupljika 4.c

## Slide 2
Izazov vs. Pametno Rješenje
Usmjerene antene (Yagi) zahtijevaju precizno pozicioniranje. Ručni zahvat na terenu je spor, neprecizan i iznimno otežan u noćnim ili nepovoljnim vremenskim uvjetima.
[ X ] Ručni i klasični pristup
• Fizički izlazak na poziciju u nepovoljnim vanjskim uvjetima.
• Gruba procjena smjera i kuta bez povratne informacije u realnom vremenu.
• Ručno prebacivanje koaksijalnih sklopki za promjenu aktivne antene.
[ V ] SmartAntenna rješenje
• Potpuno daljinsko upravljanje iz radio-shacka preko lokalne WiFi mreže.
• Precizno pozicioniranje, praćenje kuta i softverska kalibracija u hodu.
• Relejno prebacivanje antena (Yagi / GP) jednim klikom na web dashboardu.

## Slide 3
Tehnička arhitektura sustava
Korisnički uređaj
Web preglednik (PC / Mobitel)
ESP8266 NodeMCU
Središnji Web Server & WebSocket Hub
Relejni modul
Prebacivanje (HIGH=Yagi / LOW=GP)
Servo / Rotator podsustav
Precizno zakretanje (/set_steps)
DHT Senzorska stanica
Telemetrija (Temperatura i vlaga)
WiFi (HTTP/WS) ──►
──►
──►
──►
• Potpuna lokalna autonomija: Cijeli komunikacijski lanac radi unutar vlastite WiFi pristupne točke ili kućne mreže.
• Sustav je neovisan o vanjskom internetu i cloud poslužiteljima, što eliminira kašnjenje (latenciju).

## Slide 4
Struktura projekta
Firmware Core (.ino / .cpp):Središnja logika pisana u Arduino frameworku. Upravlja inicijalizacijom hardverskih pinova, mrežnim uslugama i asinkronim WebSocket streamom podataka.
data/ direktorij (LittleFS): Mapirana izolirana particija unutar flash memorije ESP8266 čipa. Omogućava trajno pohranjivanje frontend datoteka izravno na mikrokontroleru bez potrebe za vanjskim hostingom.
index.css & logger.css: Razdvojena organizacija stilova. index.css postavlja moderan, čist raspored elemenata dashboarda, dok logger.css pruža namjenski izgled za praćnje upisanih veza.
JavaScript logika (.js / Asinkroni AJAX): Klijentska logika zadužena za dinamičko osvježavanje sučelja u realnom vremenu (kut kompasa, telemetrija, tablica logova) putem fetch API-ja, eliminirajući potrebu za ponovnim učitavanjem stranica.
REST API & JSON komunikacija: Standardizirani kanal za razmjenu informacija između klijentskog preglednika i mikrokontrolera. Omogućuje lagan, siguran i brz prijenos podataka o senzorima, motoru i QSO kontaktima u strukturiranom obliku.
DXCC prefiksi (prefixes.json): Lokalna statička baza podataka spremljena na flash memoriju koja omogućuje trenutačno, izvanmrežno (offline) prepoznavanje država i prikaz zastava izravno na temelju unesenog pozivnog znaka u dnevniku.

## Slide 5
Web Dashboard i Korisničko sučelje
1. Odabir Antene
• Integrirana meka softverska sklopka na sučelju.
• Brzo prebacivanje između omnidirekcijskog (GP) i usmjerenog (Yagi) rada.
• Trenutna vizualna potvrda aktivnog relejnog stanja.
2. Kontrola pozicioniranja
• Interaktivno polje za unos željenog kuta azimuta u stupnjevima.
• Slanje koordinata jednim klikom bez kašnjenja.
• Prikaz stvarnog kretanja i trenutne pozicije rotator/servo sustava.
3. Integrirani Logger
• Namjenska ugrađena tekstualna konzola na dnu ekrana.
• Uživo ispisuje status mrežnih konekcija i hardverskih naredbi.
• Radi asinkrono kroz JavaScript (nema potrebe za osvježavanjem stranice).

## Slide 6
ESP8266 Backend i API Komunikacija
Upravljanje zahtjevima preko ugrađenog poslužitelja:
Sustav koristi klasu ESP8266WebServer za definiranje i mapiranje REST API endpointova. Razmjena statusnih parametara obavlja se isključivo asinkrono u strukturiranom JSON formatu.
Glavne programske rute na čipu:
server.on("/", HTTP_GET, handleRoot); server.on("/set_antenna", HTTP_POST, handleAntenna); server.on("/set_steps", HTTP_POST, handleSteps); server.on("/get_status", HTTP_GET, handleGetStatus);
Dvosmjerni WebSocket Stream: Za razliku od tradicionalnog HTTP pollinga koji opterećuje mikrokontroler, stalna WebSocket veza omogućava ESP8266 čipu da trenutno 'gurne' (push) podatke pregledniku čim se dogodi promjena.
Mala latencija i pouzdanost: Sinkronizacija telemetrije senzora i ispis zapisa u konzolu izvršavaju se u milisekundama, što pruža osjećaj izravne fizičke povezanosti s uređajem.

## Slide 7
Upravljanje antenama i logika rotatora
Relejna logika prebacivanja
Prebacivanje visokofrekventnih koaksijalnih sklopki izvedeno je preko digitalnih izlaza na mikrokontroleru. Stanja su strogo definirana unutar izvornog koda:
Digital PIN State: HIGH ──► Aktivirana usmjerena Yagi antena
Digital PIN State: LOW ──► Aktiviran osnovni GP (Omni) sustav
Upravljanje pozicioniranjem i koračnim motorom
• Endpoint /set_steps prihvaća tekstualni ili numerički parametar željenog kuta koji operater unese na web dashboardu.
• Firmware preračunava ciljani azimut u točan broj mikorokoraka potrebnih za fizički pomak konstrukcije.
• Korištenjem namjenskih biblioteka osigurano je glatko pokretanje i zaustavljanje bez mehaničkih udara na antenski stup.

## Slide 8
Telemetrija i Zaštita sustava
Senzorski podsustav (DHT22)
• Mikrokontroler kontinuirano prikuplja podatke o temperaturi i relativnoj vlažnosti zraka.
• Senzor je smješten unutar vanjske zaštitne kutije s elektronikom na stupu.
• Praćenje parametara u realnom vremenu ključno je za detekciju kondenzacije ili pregrijavanja hardvera.
Aktivno sistemsko logiranje
• Svaki ključni događaj (promjena antene, uspješno WiFi spajanje, rotacija motora) generira tekstualni zapis u firmwareu.
• Putem otvorenog WebSocket kanala, poruke se trenutno isporučuju konzoli na dashboardu.
• Pruža operateru potpunu transparentnost rada i brzu dijagnostiku bez spajanja uređaja na računalo kabelom.

## Slide 9
Integrirani Tehnološki Stog (Stack)
ESP8266 & Arduino
Hardverska baza i optimizirani C++ ugrađeni kod.
LittleFS
Lokalna pohrana web resursa u flash memoriji čipa.
WebSockets
Protokol za dvosmjerni prijenos podataka bez latencije.
ArduinoJson
Strukturirano pakiranje i dekodiranje statusnih parametara.
HTML5 / CSS3 / JS
Responzivno sučelje u potpunosti pogonjeno klijentskim kodom.
Driver biblioteke
Precizna kontrola DHT senzora i vremenskih impulsa motora.

## Slide 10
Prednosti i potencijalni razvoj
Ključne prednosti sustava | Mogućnosti budućeg razvoja
• Potpuna neovisnost o vanjskom internetu i cloud poslužiteljima (100% lokalni rad). | • Integracija MQTT protokola za jednostavno povezivanje s Home Assistant sustavima.
• Izrazito niska cijena izrade uz korištenje lako dostupnih standardnih komponenti. | • Razvoj nativne mobilne aplikacije ili ugradnja GPS modula za automatsko određivanje lokacije.
• Modularan i otvoren kod prikladan za brze modifikacije i prilagodbe specifičnim antenama. | • Automatski tracking: Povezivanje s softverom za praćenje prolaza satelita (CAT integracija).

## Slide 11
ZAKLJUČAK
Uspješan spoj tehnologija: Projekt demonstrira kako se moderni web standardi (HTML5, WebSockets, JSON) mogu učinkovito integrirati izravno unutar resursno ograničenih embedded mikrokontrolera.
Praktična vrijednost: Omogućeno je sigurno, precizno i potpuno automatizirano upravljanje antenskim sustavima iz udobnosti radio-shacka, eliminirajući potrebu za skupom komercijalnom opremom.
Otvorenost za zajednicu: Čista arhitektura koda i korištenje LittleFS datotečnog sustava pružaju izvrsnu i stabilnu podlogu za daljnji razvoj, prilagodbe i napredne radioamaterske primjene.
Hvala na pažnji! • github.com/MaNir007/ESP8266-SmartAntenna-Control