## Slide 1
Autor: Marin Šupljika 4.c
Tehnička škola Ruđera Boškovića
SmartAntenna Control
Sustav za bežično upravljanje antenskim sustavima radioamatera

## Slide 2
Usmjerene antene (Yagi) zahtijevaju izuzetno precizno pozicioniranje. Ručni rad na terenu je spor, neprecizan i iznimno otežan u noćnim ili nepovoljnim vremenskim uvjetima.
SmartAntenna Control
Stranica 2
Klasični Pristup
SmartAntenna Rješenje
Fizički izlazak na poziciju u nepovoljnim vanjskim uvjetima.
Gruba procjena smjera i kuta bez povratne informacije u stvarnom vremenu.
Ručno prebacivanje koaksijalnih sklopki za promjenu aktivne antene.
Potpuno daljinsko upravljanje preko WiFi mreže.
Precizno pozicioniranje, praćenje kuta i kalibracija u hodu.
Relejno prebacivanje antena (Yagi / GP) jednim klikom na webu.
KONCEPT PROJEKTA PROBLEM I RJEŠENJE

## Slide 3
SmartAntenna Control
Stranica 3
Komunikacijski tok unutar lokalne mreže:
Potpuna lokalna autonomija: Cijeli komunikacijski lanac radi unutar vlastite WiFi pristupne točke ili kućne mreže.
Neovisnost o vanjskom internetu: Eliminira kašnjenje (latenciju) i cloud poslužitelje.
Klijent (PC/Mob)
ESP8266 AP
Releji & Motori
ARHITEKTURA SUSTAVA HARDVER I PROTOKOLI

## Slide 4
SmartAntenna Control
Stranica 4
Firmware Core
Središnja logika pisana u Arduino frameworku (.ino / .cpp). Upravlja hardverskim pinovima, mrežom i asinkronim WebSocket streamom.
data/ (LittleFS)
Mapirana izolirana particija unutar flash memorije ESP8266 čipa. Trajno pohranjuje frontend datoteke (HTML/CSS/JS) bez potrebe za vanjskim hostingom.
index & logger.css
Razdvojeni stilovi. index.css postavlja moderan izgled dashboarda, dok logger.css pruža namjenski izgled za praćenje upisanih veza.
JS & Asinkroni AJAX
Klijentska logika zadužena za dinamičko osvježavanje sučelja u realnom vremenu (kut kompasa, telemetrija, tablica logova) putem Fetch API-ja.
REST API & JSON
Standardizirani kanal za razmjenu podataka. Omogućuje lagan i brz prijenos podataka o senzorima i QSO kontaktima u strukturiranom JSON obliku.
DXCC Prefiksi
Lokalna baza podataka (prefixes.json) na flashu. Omogućuje trenutačno, izvanmrežno (offline) prepoznavanje država i prikaz zastava na temelju unesenog znaka.
STRUKTURA PROJEKTA

## Slide 5
SmartAntenna Control
Stranica 5
1. Odabir Antene
Integrirana softverska sklopka na sučelju omogućuje brzo prebacivanje između GP i Yagi rada uz trenutnu vizualnu potvrdu stanja.
2. Kontrola Pozicioniranja
Interaktivno polje za unos željenog kuta azimuta u stupnjevima. Slanje koordinata jednim klikom i vizualni prikaz kretanja rotator/servo sustava.
3. Integrirani Logger
Ugrađena tekstualna konzola koja uživo ispisuje status mrežnih konekcija i naredbi. Radi asinkrono kroz JavaScript (bez ponovnog učitavanja stranice).
WEB APLIKACIJA I KORISNIČKO SUČELJE

## Slide 6
SmartAntenna Control
Stranica 6
Upravljanje API zahtjevima
Sustav koristi knjižnicu ESP8266WebServer za definiranje i mapiranje REST API endpointova. Razmjena parametara vrši se isključivo asinkrono u strukturiranom JSON formatu.
Dvosmjerni WebSocket Stream
Za razliku od HTTP protokola koji opterećuje mikroupravljač, WebSocket veza omogućava ESP8266 čipu da trenutno proslijedi (push) podatke pregledniku čim se dogodi promjena stanja ili senzorskih očitanja (niska latencija).
Glavne programske rute na čipu:
server.on("/", HTTP_GET, handleRoot); server.on("/set_antenna", HTTP_POST, handleAntenna); server.on("/set_steps", HTTP_POST, handleSteps); server.on("/get_status", HTTP_GET, handleGetStatus);
API osigurava iznimno brzu sinkronizaciju telemetrije i upisa u konzolu u svega nekoliko milisekundi.
ESP8266 BACKEND I API KOMUNIKACIJA

## Slide 7
SmartAntenna Control
Stranica 7
Relejna Logika Prebacivanja
Prebacivanje relea izvedeno je preko digitalnih izlaza mikroupravljača:
Upravljanje Koračnim Motorom
Ruta /set_steps prihvaća ciljani azimut, preračunava ga u točan broj mikorokoraka i osigurava glatko pokretanje bez mehaničkih udara na stup.
UPRAVLJANJE ANTENAMA I LOGIKA ROTATORA

## Slide 8
SmartAntenna Control
Stranica 8
Senzorski Podsustav (DHT22)
Aktivno Sistemsko Logiranje
Kontinuirano prikupljanje podataka: Mikroupravljač mjeri temperaturu i vlažnost zraka unutar vanjske kutije s elektronikom.
Zaštitna uloga: Praćenje parametara u realnom vremenu ključno je za pravovremenu detekciju kondenzacije ili pregrijavanja hardvera.
Trenutno WebSocket izvještavanje: Svaki događaj (promjena antene, WiFi spajanje, rotacija) generira tekstualni zapis u firmwareu.
Brza dijagnostika: Pruža operateru punu transparentnost u radu direktno na web dashboardu bez potrebe za fizičkim spajanjem na računalo kabelom.
TELEMETRIJA I ZAŠTITA SUSTAVA

## Slide 9
SmartAntenna Control
Stranica 9
ESP8266
Hardverska baza i optimizirani C++ ugrađeni kod.
LittleFS
Lokalna pohrana web resursa u flash memoriji čipa.
WebSockets
Protokol za dvosmjerni prijenos podataka bez latencije.
ArduinoJson
Pakiranje i dekodiranje statusnih parametara na čipu.
HTML5 / CSS3 / JS
Responzivno sučelje u potpunosti na klijentskoj strani.
Driver Biblioteke
Precizna kontrola DHT senzora i koraka motora.
INTEGRIRANI TEHNOLOŠKI STOG (STACK)

## Slide 10
SmartAntenna Control
Stranica 10
Ključne Prednosti Sustava
Mogućnosti Budućeg Razvoja
100% lokalni rad: Potpuna neovisnost o vanjskom internetu i cloud uslugama.
Niski troškovi: Izrazito niska cijena izrade uz standardno dostupne komponente.
Modularnost: Otvoren kod prikladan za brze modifikacije i specifične antene.
Home Assistant: Integracija MQTT protokola za pametne kuće i automatizaciju.
Mobilna aplikacija: Razvoj namjenske aplikacije i ugradnja GPS modula za lokaciju.
Auto-tracking: Povezivanje sa softverom za automatsko praćenje prolaza satelita (CAT).
PREDNOSTI I POTENCIJALNI RAZVOJ

## Slide 11
https://github.com/MaNir007/ESP8266-SmartAntenna-Control-sustav-za-be-i-no-upravljanje-antenskim-sustavima-radioamatera
Uspješan spoj tehnologija
Projekt demonstrira kako se moderni web standardi mogu učinkovito integrirati unutar resursno ograničenih mikrokupravljača.
Praktična vrijednost
Omogućeno je sigurno, precizno i potpuno automatizirano upravljanje antenskim sustavima iz udobnosti vlastitog doma.
Otvorenost za zajednicu
Čista arhitektura koda i korištenje LittleFS-a pružaju izvrsnu i stabilnu podlogu za daljnji razvoj.
Zaključak